Federle Holzbearbeitung GmbH, Talstr. 12, 89438 Fultenbach

Instandhaltungs- und Pflegeanleitung für Haustüren

Reinigung

Glasscheiben nicht sofort reinigen. Silikon-Versiegelung ist erst nach 3 – 4 Wochen ausgehärtet. Putzverdreckte Glasscheiben nicht mit Tuch oder Lappen reinigen, sondern vorweg nur mit Wasser anspritzen. Holzrahmen nur mit neutralem Allzweckreiniger reinigen. Scheuermittel oder aggressive Reiniger mit Lösungsmittel beschädigen die Oberfläche.

Oberflächenpflege

Die Haustüre als funktionell wichtiger Bauteil der Hausfassade erfordert eine regelmäßige Pflege und Wartung. Wir empfehlen 2 x jährlich (vorzugsweise in Frühjahr und Herbst) das Pflegeset anzuwenden.

Mindestens 1 x im Jahr die Oberfläche durchschauen und auf Beschädigungen prüfen.

Erforderliche Renovierungsarbeiten sollten bei deckender Beschichtung alle 4 - 5 Jahre wie folgt durchgeführt werden:

- Vorhandene Altbeschichtung reinigen und mit Schleifpapier anschleifen.

- Danach 1 - 2 x mit Rubbol BL Extraweiß oder mit Rubbol BL Satin farbig im gewünschten Farbton beschichten, oder 1 - 2 x mit Rubbol Ventrua Satin oder mit Rubbol Satura farbig.

Beschlagspflege

Ihre Haustür ist mit einem hochwertigen Dreifallenschloss, dreidimensional verstellbaren VX -Bändern und einem Hoppe-Schutzbeschlag in Edelstahl ausgestattet. Damit die Haustür einwandfrei und gut funktioniert, sind nachstehende Wartungsarbeiten mindestens 1 x jährlich durch eine Fachfirma durchzuführen:

- Alle beweglichen Teile und alle Verschlussteile der Beschläge fetten oder ölen.

- Handelsübliche Schmiermittel ohne Silikon verwenden.

- Bei der Oberflächenbehandlung nicht über Beschlag und Gummidichtung streichen.

- Die Beschläge sollten so eingestellt sein, dass die Bedienung leichtgängig ist.

- Den einwandfreien Sitz aller Dichtungen überprüfen. Beschädigte Dichtungen sofort 
austauschen.

Glasscheiben

Glasscheiben, die der Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind, sollten nicht bemalt und nicht beklebt werden.